Montażownica Janka

Indeks: UNITROL JANKA M-1

# Text boxes

|  | wymiary |  | 800/1500/900mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | masa maszyny |  | 180 kg |  |
|  | moc silnika |  | 0,75 kW |  |
|  | zewnętrzne mocowanie obręczy |  | 13-23 |  |
|  | zasilanie elektryczne |  | 3x400V/50Hz |  |
|  | prędkość obrotowa |  | 7/14 obr/min |  |
|  | ciśnienie robocze |  | 8-10 Bar |  |
|  | siła nacisku siłownika odklejacza |  | 1500 kg |  |
|  | max. szerkość koła |  | 12 |  |
|  | wewnętrzne mocowanie obręczy |  | 10-19 |  |

Automatyczna montażownica Janka jest urządzeniem do demontażu i montażu opon dętkowych i bezdętkowych na koła samochodów osobowych i dostawczych. Kolumna i ramiona są poruszane i blokowane pneumatycznie. Współpracujące ze sobą części mechaniczne i pneumatyczne maszyn pozwalają użytkownikowi obsługiwać wszystkie koła małym nakładem pracy i z najwyższą dokładnością bez ryzyka uszkodzenia opony. Umożliwia również obsługę kół z obręczami aluminiowymi, jej robocze elementy nie naruszają delikatnej struktury tych obręczy.

Funkcje Montażownicy JANKA:

- odpiekanie

- odrywanie opony od obręczy

- demontaż i montaż opony

- pompowanie koła za pomocą pistoletu z manometrem

Dodatkowe wyposażenie:

- komplet dodatkowych uchwytów do kół motocyklowych

- nakładki do współpracy z felgami aluminiowymi

- osłona rolki głowicy

- łyżka wulkanizatorska

- możliwość wyposażenia maszyny w dwie prędkości stołu obrotowego

- pistolet z manometrem