DM-1 Diagnoskop samochodowy

Przeznaczenie

Mikroprocesorowy diagnoskop samochodowy DM-1 obsługuje osprzęt elektroniczny i elektryczny niezależnie od marek i modeli samochodów.

Przykłady funkcji testowych diagnoskopu:

- Czujniki ABS					- Alternator - tętnienia napięcia

- Napięcie akumulatora				- Czujnik wałka rozrządu

- Czujnik wału korbowego				- Czujnik spalania stukowego

- Przepływomierz					- Czujnik podciśnienia

- Czujnik ciśnienia					- Czujnik położenia przepustnicy

- Czujnik temperatury płynu chłodzącego		- Czujnik temperatury oleju

- Czujnik temperatury powietrza			- Czujnik prędkości pojazdu

- Czujnik w rozdzielaczu zapłonu			- System odpowietrzania zbiornika

- System recyrkulacji spalin				- Regulacja wolnych obrotów

- Układ zapłonowy					- Wtryskiwacze

- Magistrala CAN/BUS				- . . . I wiele innych.

Dane techniczne diagnoskopu:

| Przetwornik analogowo cyfrowy: | 32 MHz |
| --- | --- |
| Pasmo wejściowe: | 1 MHz (-3dB dla 1V/dz) |
| Impedancja wejściowa: | 1 M/20pF |
| Zakres napięcia wejściowego: | -100V do 100V w szczycie (bez sondy x10) |
| Rodzaj sygnału wejściowego: | AC, DC, GND |
| Rozdzielczość pomiaru: | 8 bit |
| Liniowość: | +/- 1bit |
| Wyświetlacz: | LCD podświetlany monochromatyczny, 64 x 128 pikseli |
| Zakres pomiaru napięcia stałego: | -80V do 80V (bez sondy x10) |
| Zakres pomiaru napięcia międzyszczytowego: | 0 do 160V (bez sondy x10) |
| Podstawy czasu: | 1,25u 2,5us; 5us; 10us; 20us; 50us; 100us;200us; 500us; 1ms; 2ms; 5ms; 10ms; 20ms;50ms; 100ms; 200ms; 500ms; 1s; 2s; 5s; 10s;20s; 30s; 1min; 2min; 5min; 10min; 20min;30min; 1h na działkę |
| Wzmocnienie (bez sondy x10): | 5mV; 10mV; 20mV; 50mV; 0,1V; 0,2V; 0,4V1V; 2V; 4V; 8V; 20V na działkę |
| Wyjście synału kalibracji sondy x10: | 1kHz/ ok. 5Vpp, wzmocnienie 50% (opcja) |
| Ilość komórek pamieci: | 7 |
| Napięcie zasilania: | 11VDC do 15VDC 500mA |
| Akumulatory: | Typ AA NiMH minimum 1800 mAh - 5 szt. |
| Maksymalny prąd ładowania akumulatorów: | 200 mA |
| Maksymalny czas pracy na akumulatorach: | 10 h |
| Temperatura pracy: | 0 - 50 stopni C |
| Rozmiary: | 80x200x120mm |
| Waga: | 450g (bez akumulatorów) |

Diagnoskop DM-1 może służyć także jako przystawka do komputera PC zamieniająca go w oscyloskop.

Zestaw zawiera:

- diagnoskop DM-1 z akumulatorkiem

- zasilacz

- kabel do połączenia z czujnikami

- kabel do połączenia z komputerem

- płyta CD z oprogramowaniem do współpracy z komputerem

- instrukcja obsługi

INDEKS: DTE/DM-1