Prostowarka PO-22

Urządzenie przeznaczone jest do napraw obręczy stalowych i aluminiowych o średnicach od 13 do 24 cali. Naprawa obręczy wykonywana jest za pomocą siłownika hydraulicznego wyposażonego w odpowiednio dobrane kształtowe nakładki robocze. Urządzenie posiada tarczę mocującą z sześcioma otworami, co przy użyciu odpowiednio dobranego pierścienia centrującego gwarantuje pewne zamocowanie naprawianej obręczy bez względu na ilość otworów w feldze. Urządzenie to doskonale sprawdza się również przy pracy z felgami nieprzelotowymi tzn. bez otworu centralnego.

Czynności naprawcze są łatwe do wykonywania, a czas naprawy obręczy nie przekracza kilku minut. Nakładki robocze pozwalają na naprawę uszkodzonej obręczy w dowolnym punkcie jej krzywizny.

W skład wyposażenia urządzenia wchodzą:

- nakładki robocze o kształtach umożliwiających naprawę różnego rodzaju odkształceń;

- zestaw pierścieni centrujących umożliwiających mocowanie obręczy o różnych średnicach otworów centralnych obręczy;

- przyrząd do lokalizacji deformacji obręczy;

- tokarka z nożem

- dźwignia do wstępnego prostowania obręczy.

| max ciśnienie pompy hydraulicznej | 200 Bar |  |
| --- | --- | --- |
| moc silnika napędu | 0,55 kW |  |  |
| zasilanie | 3x400V/50Hz |  |  |
| moc silnika pomy hydraulicznej | 0,55 kW |  |  |
| głośność urządzenia | <70 dBA |  |  |
| zakres średnic naprawianych obręczy: | od 13 do 24 cali |  |  |
| siła rozwijana przez siłownik prostujący | 45kN |  |  |
| masa urządzenia | 450 kg |  |  |

INDEKS IC: UNI PO-22